## Slide 2
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
2
Materiais que compõem o concreto armado:
Agregado;
Cimento;
Água;
Aço.
Fonte: http://www.fazfacil.com.br/reforma-construcao/tracos-concreto-mistura/

## Slide 3
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
3
Agregados
Os agregados são materiais granulares, geralmente inertes, com dimensões e propriedades adequadas para a preparação de argamassa ou concreto.
Classificação:
Segundo a origem;
Segundo a massa específica;
Segundo as dimensões da partícula.

## Slide 4
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
4
Tipo do agregado | Faixa de dimensões (mm) | DMC em mm
Brita 0 | 4,80 – 9,50 | 9,50
Brita 1 | 9,50 – 19,00 | 19,00
Brita 2 | 19,00 – 25,00 | 25,00
Brita 3 | 25,00 – 50,00 | 50,00
Brita 4 | 50,00 - 76,00 | 76,00
Brita 5 | 76,00 – 100,00 | 100,00
Faixa de dimensões e DMC do agregado graúdo tipo brita

## Slide 5
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
5
Cimento
Por definição, o cimento é um material ligante ou aglomerante, normalmente pulverulento, que realiza a união entre as partículas dos agregados.
Componente químico | Teores médios (%)
CaO | 58 - 67
SiO2 | 16 - 26
Al2O3 | 4-- 8
Fe2O3 | 1 - 5
Outros | 0 - 5
Composição química média dos clínqueres adaptado
1450 °C

## Slide 6
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
6
Componente químico | Teores médios (%) | “Responsabilidade”
Silicato tricálcico (CaO)3SiO2 = C3S | 45 – 75 | É o maior responsável pela resistência em todas as idades, especialmente até o fim do primeiro mês de cura. Também seria o segundo em ordem de importância para o fator tempo de pega.
Silicato dicálcico (CaO)2SiO2 = C2S | 7 - 35 | Adquire maior importância no processo de endurecimento em idades mais avançadas, sendo largamente responsável pelo ganho de resistência a um ano ou mais.
Aluminato tricálcico (CaO)3Al2O3 = C3A | 0 - 13 | Contribui na resistência, especialmente no primeiro dia. Esse é o componente mineralógico mais reativo do clínquer ao lado do Silicato tricálcico.
Ferroaluminato tetracálcico (CaO)4Al2O3Fe2O3 = C4AF | 0 - 18 | Em nada contribui com a resistência. Tem grandes vazios estruturais e é responsável pela reatividade elevada do composto. Portanto, é bastante responsável pela resistência a corrosão química do concreto. Além disso é o responsável pela coloração acinzentada do concreto.
Composição química do cimento Portland tradicional com os teores médios

## Slide 7
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
7
Tipo | Cimento | Resistência (MPa) | Sufixo | Clínquer + Gesso | Escória siderúrgica | Material pozolânico | Material carbonático
Comum | CP I | 25, 32 ou 40 | RS1 ou BC2 | 95 - 100 | 0 - 5 |  | 
Comum com adição | CP I - S |  |  | 90 - 94 | 0 | 0 | 6 - 10
Composto | CP II - E |  |  | 51 - 94 | 6 - 34 | 0 | 0 - 15
Composto | CP II - Z |  |  | 71 - 94 | 0 | 6 - 14 | 0 - 15
Composto | CP II - F |  |  | 75 - 89 | 0 | 0 | 11 - 25
Alto-forno | CP III |  |  | 25 - 65 | 35 - 75 | 0 | 0 - 10
Pozolânico | CP IV |  |  | 45 - 85 | 0 | 15 - 50 | 0 - 10
Tipos de cimentos normatizados no Brasil e a proporção em massa de compostos

## Slide 8
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
8
Aço
A usina siderúrgica é a empresa responsável pela transformação do minério de ferro em aço, de maneira que ele possa ser usado comercialmente. Este processo tem o nome de Redução.
O aço, por fim, será o resultado da descarbonatação do ferro gusa, ou seja, é produzido a partir deste, controlando-se o teor de carbono para no máximo 2%.
Aços de baixo carbono: Possuem um máximo de 0,30% deste elemento e apresentam grande ductilidade. São bons para o trabalho mecânico e soldagem, não sendo temperáveis, utilizados na construção de edifícios, pontes, navios, automóveis, dentre outros usos.
CA – 25 (barra);
CA – 50 (barra);
CA – 60 (fio).

## Slide 9
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
9
Tipo | Ensaios de tração (valores mínimos) |  |  |  | Ensaio de dobramento a 180º |  | Aderência | 
 | () - MPa | () - MPa | Alongamento após ruptura em 10. – A % | Alongamento total na força máxima – % | Diâmetro do pino (mm) |  | Valores mínimos de η para | 
 |  |  |  |  | < 20 | ≥ 20 | < 10mm | ≥ 10mm
CA-25 | 250 | 1,20. | 18 | -- | 2. | 4. | 1,0 | 1,0
CA-50 | 500 | 1,08. | 8 | 5 | 4. | 6. | 1,0 | 1,5
CA-60 | 600 | 1,05. | 5 | -- | 5. | - | 1,0 | 1,5
Tipo | Ensaios de tração (valores mínimos) |  |  |  | Ensaio de dobramento a 180º |  | Aderência | 
 |  |  |  |  | Diâmetro do pino (mm) |  | Valores mínimos de η para | 
CA-25 | 250 |  | 18 | -- |  |  | 1,0 | 1,0
CA-50 | 500 |  | 8 | 5 |  |  | 1,0 | 1,5
CA-60 | 600 |  | 5 | -- |  | - | 1,0 | 1,5
Propriedades mecânicas exigíveis de barras e fios de aço destinados a armaduras

## Slide 10
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
10
Diâmetro Nominal (mm) | Massa e tolerância por unidade de comprimento |  | Valores Nominais | 
Barras | Massa Nominal2 (kg/m) | Máxima variação permitida para massa nominal | Área da Seção (mm²) | Perímetro (m)
6,30 | 0,245 |  | 31,20 | 19,80
8,00 | 0,395 |  | 50,30 | 25,10
10,00 | 0,617 |  | 78,50 | 31,40
12,50 | 0,963 |  | 122,70 | 39,30
16,00 | 1,578 |  | 201,10 | 50,30
20,00 | 2,466 |  | 314,20 | 62,80
22,00 | 2,984 |  | 380,10 | 69,10
25,00 | 3,853 |  | 490,90 | 78,50
32,00 | 6,313 |  | 804,20 | 100,50
40,00 | 9,865 |  | 1256,60 | 125,70
Diâmetro Nominal (mm) | Massa e tolerância por unidade de comprimento |  | Valores Nominais | 
Barras | Massa Nominal2 (kg/m) | Máxima variação permitida para massa nominal | Área da Seção (mm²) | Perímetro (m)
6,30 | 0,245 |  | 31,20 | 19,80
8,00 | 0,395 |  | 50,30 | 25,10
10,00 | 0,617 |  | 78,50 | 31,40
12,50 | 0,963 |  | 122,70 | 39,30
16,00 | 1,578 |  | 201,10 | 50,30
20,00 | 2,466 |  | 314,20 | 62,80
22,00 | 2,984 |  | 380,10 | 69,10
25,00 | 3,853 |  | 490,90 | 78,50
32,00 | 6,313 |  | 804,20 | 100,50
40,00 | 9,865 |  | 1256,60 | 125,70
Características das barras

## Slide 11
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
11
Características de fios
Diâmetro Nominal1 (mm) | Massa e tolerância por unidade de comprimento |  | Valores Nominais | 
Fios | Massa Nominal2 (kg/m) | Máxima variação permitida para massa nominal | Área da Seção (mm²) | Perímetro (m)
2,40 | 0,036 |  | 4,50 | 7,50
3,40 | 0,071 |  | 9,10 | 10,70
3,80 | 0,089 |  | 11,30 | 11,90
4,20 | 0,109 |  | 13,90 | 13,20
4,60 | 0,130 |  | 16,60 | 14,50
5,00 | 0,154 |  | 19,60 | 15,7
5,50 | 0,187 |  | 23,80 | 17,30
6,00 | 0,222 |  | 28,30 | 18,80
6,40 | 0,253 |  | 32,20 | 20,10
7,00 | 0,302 |  | 38,50 | 22,00
8,00 | 0,395 |  | 50,30 | 25,10
9,50 | 0,558 |  | 70,90 | 29,80
10,00 | 0,617 |  | 78,50 | 31,40
Diâmetro Nominal1 (mm) | Massa e tolerância por unidade de comprimento |  | Valores Nominais | 
Fios | Massa Nominal2 (kg/m) | Máxima variação permitida para massa nominal | Área da Seção (mm²) | Perímetro (m)
2,40 | 0,036 |  | 4,50 | 7,50
3,40 | 0,071 |  | 9,10 | 10,70
3,80 | 0,089 |  | 11,30 | 11,90
4,20 | 0,109 |  | 13,90 | 13,20
4,60 | 0,130 |  | 16,60 | 14,50
5,00 | 0,154 |  | 19,60 | 15,7
5,50 | 0,187 |  | 23,80 | 17,30
6,00 | 0,222 |  | 28,30 | 18,80
6,40 | 0,253 |  | 32,20 | 20,10
7,00 | 0,302 |  | 38,50 | 22,00
8,00 | 0,395 |  | 50,30 | 25,10
9,50 | 0,558 |  | 70,90 | 29,80
10,00 | 0,617 |  | 78,50 | 31,40

## Slide 12
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
12
Comportamento real
Comportamento idealizado
Módulo de elasticidade 200 a 210 GPa