## Slide 2
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
2
Conceitualmente, segurança estrutural pode ser dada como a distância entre uma situação de ruína e uma situação de uso, sendo que ao longo da vida útil dessa estrutura a segurança permitirá a ela suportar as ações mais desfavoráveis que podem vir a ocorrer.

## Slide 3
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
3
Incerteza intrínseca (natural);
Incerteza epistêmica.
Notes: De forma mais ampla (aspecto global), uma estrutura deverá, sob ponto de visto morfológico, respeitar fatores funcionais (uso da estrutura), técnicos (o cálculo estrutural) e estéticos (geometria do ponto de vista do usuário)

## Slide 4
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
4
Métodos Clássicos ou Método das Tensões Admissíveis;
Método dos Estados Limites.
Método atual empregado nas normativas nacionais e internacionais.

## Slide 5
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
5
Basicamente o modelo semi-probablísticos implementou a filosofia das combinações e dos coeficientes parciais de segurança.

## Slide 6
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
6
No caso das normativas brasileiras existem dois tipos de abordagem para consideração dos Estados Limites. A ABNT NBR 8681 “Ações e segurança nas estruturas – Procedimento” [13] define esses dois conceitos, são eles:
Estado Limite Último (ELU);
(b) Estado Limite de Serviço (ELS).

## Slide 7
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
7
Aspectos sobre a resistência
leva em conta a variabilidade da resistência efetiva, transformando a resistência característica em um valor extremo de menor probabilidade de ocorrência;
considera as diferenças entre a resistência efetiva do material da estrutura e a resistência medida convencionalmente em corpos-de-prova padronizados;
considera as incertezas existentes na determinação das solicitações.

## Slide 8
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
8
A mesma norma afirma que para avaliações em Estado Limite de Serviço não necessitam de minoração, portanto, = 1,0.

## Slide 9
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
9
Ações e combinações
regra de Turkstra
ELU
ELS

## Slide 10
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
10

## Slide 11
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
11
= 1,00 (Combinações raras);
= (Combinações frequente);
= (Combinações quase permanente).

## Slide 12
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
12
Coeficientes adicionais
Pilar
Laje

## Slide 13
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
13
Combinação Última Normal
Combinação Quase Permanente