## Slide 2
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
2
O concreto estrutural
Classe de resistência Grupo I | Resistência característica à compressão (MPa) | Classe de resistência Grupo II | Resistência característica à compressão (MPa)
C20 | 20 | C55 | 55
C25 | 25 | C60 | 60
C30 | 30 | C70 | 70
C35 | 35 | C80 | 80
C40 | 40 | C90 | 90
C45 | 45 | C100 | 100
C50 | 50 |  | 

## Slide 3
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
3
Um dos parâmetros mais importantes no controle tecnológico do concreto é a curva tensão-deformação à compressão, que fornece várias informações importantes para elaboração de projetos estruturais, tais como a resistência à compressão, o módulo de elasticidade tangente inicial e secante, a deformação na carga de pico e a tenacidade do concreto.
Por definição, a resistência característica () à compressão do concreto é o valor que apresenta um grau de confiança de 95%, ou seja, é o valor da resistência à compressão do concreto, de modo que 95% dos resultados dos ensaios estejam acima deste valor ou 5% abaixo.

## Slide 4
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
4
para concreto de cimento CP III e CP IV;
para concreto de cimento CP I e CP II;
para concreto de cimento CP V – ARI.

## Slide 5
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
5
Tração direta
Tração por compressão diametral
Tração na flexão

## Slide 6
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
6
Valor médio
Valor inferior
Valor superior
Estimativa Prof. José Milton

## Slide 7
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
7
Módulo tangente inicial
ABNT NBR 8522
Para de 20 a 50 MPa
para basalto e diabásio;
para granito e gnaisse;
para calcário;
para arenito.
Para de 55 a 90 MPa

## Slide 8
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
8
Módulo secante
ABNT NBR 8522
Classe de resistência | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C60 | C70 | C80 | C90
(GPa) | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47
(GPa) | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47
 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,00
Classe de resistência | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 | C60 | C70 | C80 | C90
 | 25 | 28 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47
 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47
 | 0,85 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,93 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,00

## Slide 9
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
9
Poisson
ν = 0,20
=
Módulo de elasticidade transversal

## Slide 10
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
10
Diagrama tensão-deformação do concreto na compressão
Para concretos de classes até C50
Para concretos de classes C55 até C90

## Slide 11
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
11
Diagramas tensão-deformação do concreto com variação no tempo de carregamento do corpo-de-prova
Efeito Rüsch

## Slide 12
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
12
Diagrama tensão-deformação do concreto na tração
2000 kg/m3 e 2800 kg/m3
Concretos Normais
< 2000 kg/m3
Concretos Leve
> 2800 kg/m3
Concretos Pesado
Dilatação térmica

## Slide 13
W. M. PEREIRA JUNIOR
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1
13
Reologia do concreto
As primeiras deformações tratadas são as que tem o tempo como uma de suas variáveis de projeto:
Retração;
Fluência.
A NBR 6118, em seu anexo A
Notes: Retração: Quando as deformações são independentes do carregamento e são devidas a alguma alteração na umidade no gel do cimento
Fluência: quando as deformações dependem do carregamento e que são devidas à uma variação no volume do gel do cimento ocasionada por carregamento e descarregamento